Anexa nr.2 la HCL nr.6/17.01.2012

CAIET DE SARCINI

pentru activitatea de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, din cadrul serviciului de salubrizare a comunei Ciuhoi,

CAP. I -  Obiectul caietului de sarcini

ART. 1.  Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

ART. 2.  Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare .

ART. 3.  Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţiilor de: precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

ART. 4.  (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legatură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităţii de   - precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special şi care sunt în vigoare.

ART. 5. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

CAP. II-  Cerinţe organizatorice minimale

ART. 6.  Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performantă şi calitate stabiliţi prin contractul de concesiune a serviciului şi precizati în regulamentul serviciului de salubrizare;

d) furnizarea către Primăria Comunei Ciuhoi, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din Comuna Ciuhoi  cu care au încheiat contract de prestare de servicii, colectarea întregii cantităţi de deşeuri municipale şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanseităţi;

j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract ;

o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract  ;

q) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale.

ART.6 1

Operatorul serviciului de salubritate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

- Sa detina licenta eliberata de ANRSCUP, potrivit art.30 al.5 din Legea 51/2006.

- Sa detina autorizatie de mediu conform prevederilor art.1, pct.9 si art.12 din OUG 195/2005 privind protectia mediului.

c)Serviciul de salubrizare sa efecuteze colectarea selectiva a deseurilor din PJGD Bihor pe anul 2009.

ART. 7.  Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini întocmit în baza Regulamentului – cadru aprobat de legislaţia în vigoare.

ART. 8. (1) Operatorul va administra şi exploata obiectul concesiunii cu eficienţă maximă pentru a conserva şi dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

(2)Programul de investiţii pentru dezvoltarea activităţii va fi promovat de operator iar cel aferent domeniului public aflat în concesiune va fi promovat de administraţia publică locală, în limita surselor de finanţare.

(3) Lucrările de reparaţii, întreţinere şi modernizare vor fi incluse în programele anuale de investiţii întocmite în conformitate cu Programele Strategice ale Primăriei Comunei Ciuhoi, cu respectarea condiţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice locale şi operator.

(4) Concesionarul, cu sprijinul serviciului de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Local Ciuhoi (Investitii-Achizitii Publice), va întocmi şi va supune aprobării autorităţii deliberative locale, programul anual al reparaţiilor şi lucrărilor de investiţii, având la bază justificarea oportunităţii efectuării acestor cheltuieli.

Toate lucrările de reparaţii curente asupra bunurilor mobile şi imobile utilizate în activitatea de salubrizare intră în sarcina exclusiva a  concesionarului.

(5) Operatorul de servicii va aplica propria politică în ce priveşte finanţarea si/sau după caz, atragerea resurselor financiare necesare dezvoltării serviciului sau asigurării siguranţei în exploatare pentru bunurile gestionate.

(6) La sfârşitul fiecărui an  de activitate, operatorul va raporta Consiliului Local Ciuhoi lucrările realizate în intervalul de un an, evidenţiind sumele investite precum şi sursele de finanţare utilizate.

(7) Se precizează că dispoziţiile prezentului articol se vor aplica în măsura în care prevederile legale aplicabile o vor permite.

CAP. III

Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special

ART.9. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a Comunei Ciuhoi.

ART.10. Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 2.285 locuitori înregistrati, inclusiv flotanţii, din care 2.200 locuitori în 870 gospodarii individuale.

ART. 11. Punctele de colectare şi dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 1 la caietul de sarcini.

Operatorul de servicii va avea în vedere dotarea gospodăriilor din Comuna Ciuhoi, cu euro-pubele (de 120 l, 240l sau 1100l). Această dotare, se va realiza în baza unui program propus de operator şi aprobat de Consiliul Local Ciuhoi, care face parte din oferta tehnică depusă în procedura de achiziţie publică a serviciului.

ART.12. Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice din aria de operare şi cantităţile de deşeuri defalcate pe componente, conform datelor transmise de aceştia, sunt prezentate în anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

ART. 13.Graficul de precolectare a deşeurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, este prezentat în anexa nr. 3 la caietul de sarcini.

ART. 14. Graficul de precolectare a deşeurilor municipale preselectate de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini.

ART. 15. Numărul de recipiente necesare pentru precolectarea deşeurilor municipale nesortate este prezentat în anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini, fiind determinate în funcţie de tipul şi capacitatea recipientelor şi de numărul de persoane arondate unui punct de precolectare. Calculul a fost realizat conform Breviarului de calcul nr.3, anexă la caietul de sarcini.

ART. 16. Cantitatea medie zilnică de deşeuri nesortate ce urmează a fi transportate este de 0,4 tone/zi determinată conform anexei nr.6 la prezentul caiet de sarcini.

ART. 17. Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate este determinat conform anexei nr. 7 la prezentul caiet de sarcini, conform breviarului de calcul nr.2 , anexă la caietul de sarcini.

V= 3,75 x 6850 x 3= 77062,5

ART. 18.  Se impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu 1 (un) mijloc de colectare şi transport – autocompactor.

ART. 19. Traseele de transport al deşeurilor municipale vor fi stabilite  de comun acord cu operatorul activităţii.

ART. 20. Depozitul de deşeuri în care se va depozita fracţia inutilizabilă este depozitul cu care firma de salubritate are încheiat contract.

ART. 21. Deşeurile municipale se sortează la staţia de sortare a firmei câştigătoare a delegării gestiunii.

ART. 22 .Cursele vor fi începute de fiecare dată din acelaşi punct şi vor urma acelaşi traseu pentru a evita variaţia orelor de colectare, prevăzute în regulamentul de salubrizare şi în contractul încheiat.

Este interzisă prezenţa pe domeniul public a deşeurilor depozitate illegal, aceasta constituind dovada nerespectării graficului de colectare a deşeurilor menajere sau lipsa contractelor cu toţi  utilizatorii din zonă.

Primăria  Comunei Ciuhoi va monitoriza în permanenţă activitatea de colectare transport şi depozitare a deşeurilor, urmând să fie aplicate sancţiuni conform contractului încheiat cu prestatorul de servicii.

ART. 23. (1) Concesionarul răspunde şi garantează material şi financiar de buna desfăşurare a  prestaţiei, calitatea şi cantitatea stabilite.

Operatorul serviciului va încărca întreaga cantitate de deşeuri atât din containere şi euro-pubele, cât şi de pe platforma şi din jurul platformei gospodăreşti.

Precolectarea deşeurilor menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate, în funcţie de cantitatea produsă, de ritmul şi de categoria în care se încadrează deşeurile.

(2) Recipientele indiferent de categoria lor, vor fi din materiale rezistente la solicitările mecanice sau agresiuni chimice şi care să se poată spăla şi dezinfecta uşor.

Recipientele de colectare vor fi menţinute în bună stare şi înlocuite la primele semene de pierdere a etanşeităţii.

(3) Se vor folosi sisteme adecvate de colectare a materialelor reciclabile şi se va asigura dirijarea acestora  spre procesul de reciclare. În acest scop se vor asigura capacităţi adecvate de sortare şi depozitare: recipiente separate, marcate pentru colectarea separată de la sursă.

Programul de prestaţie pentru colectarea deşeurilor municipale va fi întocmit de aşa manieră, încât să asigure în permanenţă menţinerea unei stări de curăţenie corespunzătoare normelor igienico –sanitare reglementate de O.M.S. Nr.536/1997.

Programul de prestaţie prezentat de operatori va cuprinde:

- zona de acţiune pentru fiecare zonă în parte;

- schimbul de utilaj deservit;

- auto- compactorul înlocuitor în caz de defecţiune;

Programul va fi aprobat anual de Consiliul Local Ciuhoi.

(4) Colectarea deşeurilor de la punctele de precolectare se face după următorul grafic:

- o dată pe săptămână de la şcoli, grădiniţe, instituţii, cămine culturale sau la solicitarea acestora;

- o dată pe săptămână, de la gospodăriile populaţiei ;

- o dată pe săptămână de la agenţii economici sau la solicitarea acestora.

(5) Transportul deşeurilor

Vehiculele pentru transportul deşeurilor solide trebuie să fie acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor şi să nu permită răspândirea conţinutului în cursul transportului.

Acestea vor fi întreţinute igienic şi dezinfectate periodic,  în acest scop compartimentul destinat deşeurilor va fi executat din materiale rezistente la solicitările mecanice şi agresiuni chimice.

Vehiculele pentru transport vor fi curăţate la intrarea pe drumurile publice.

ART. 24. (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator, întocmind rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile de deşeuri solide transportate efectiv, în baza bonului de cântărire eliberat de depozit.

(2)  În rapoartele de constatare concedentul va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori şi eventual penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate.

(3)  La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte un proces-verbal de recepţie, semnat de ambele părţi, care cuprinde constatările din rapoarte.

(4) Întreaga activitate a prestatorului de servicii se va supune normelor de protecţie a muncii reglementate de legislaţia aplicabilă.

(5) Contractul încheiat între utilizator/operatorii de salubritate va fi întocmit după modelul din Regulamentul de salubritate şi Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.

(6) Concedentul, prin intermediul personalului din aparatul propriu, îşi rezervă dreptul de a monitoriza şi controla întreaga activitate a prestatorului efectuând în acest sens verificări periodice. Consemnarea verificărilor se va face în procese verbale încheiate de personalul responsabil, încheindu-se după caz rapoarte de neconformitate .

ART. 25.  Prestarea activităţilor de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii serviciului prestat;

d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile legii;

g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii din aria administrativ-teritorială a comunei încredinţate;

i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;

j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în numar suficient.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

LASZLO SANDOR

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MELA MARIA-ELENA